« УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя

Государственного  комитета РФ

По физической культуре и спорту

В.В.Балахничев

«____»__________2003г.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    «СОГЛАСОВАНО»

Президент Федерации                                                            Заместитель председателя

Судомодельного спорта                                                      Центрального совета  Российской

России                                                                    оборонной спортивно-технической

Организации

А.В Политов                                                                                      В.Н.Малиц

ПРАВИЛА

проведения соревнований

по судомодельному спорту

МОДЕЛЕЙ  СЕКЦИИ  «NS»

ОТРЕДАКТИРОВАНО  В  2003 г.

г.МОСКВА

Правила для моделей секции NS

Введение

1. Представление моделей

2. Классы моделей

3. Общие строительные инструкции и определения

4. Общие инструкции и положения по проведению соревнований категории F-NS

5. Организация стартов

6. Минимальное снаряжение старта категории F-NS

7. Общие положения начала и окончания попыток

8. Технические и спортивные определения

8.1. Двигатели моделей и средства тяги

8.2. Вход в воду и приведение в действие устройств радиоуправления и радиоконтроля

8.3. Буи( размеры,структура, постановка на якорь)

8.4. Стартовые причалы (постройка и свойства)

8.5. Применение пиротехнических изделий

8.6. Допускаемое количество выступлений с одной моделью, состояние моделей во время соревнований

8.7. Повторение попытки или маневра

8.8. Предоставление стартовых полномочий, допуск к соревнованиям, вывешивание списков стартов, установление очередности стартов

8.9. Время выхода на стартовое место

8.10. Время подготовки к работе

8.11. Сообщение о начале судейства

8.12. Окончание соревнований

8.13. Оценка и объявление результатов

8.14. Оформление списка результатов

9. Стендовая оценка моделей

9.1. Область определения стендовой оценки

9.2. Технические и организационные условия для стендовой оценки

9.3. Масштабы и строительные данные

9.4. Оценка моделей

9.5. Стендовая комиссия

10. Проведение соревнований в группе F2,F4

10.1. Стендовая оценка

10.2. Проведение соревнований

10.3. Судейство

11. Проведение соревнований в классах F6/7

11.1. Определения оценки

11.2. Действующая проверочная комиссия

11.3. Проведение соревнований

11.4. Критерии оценки

11.5. Ход соревнований

11.6. Судейство

12. Пароходы - DS

12.1. Стендовая комиссия

12.2. Проведение соревнований

12.2.1. Критерии стендовой оценки

12.2.2. Критерии ходовой оценки

12.2.3. Критерии оценки гонки

12.2.4 Подведение итогов

13. Navigation Scale Sail -NSS (Группа движущихся парусных моделей)

13.1. Деление на классы по типу такелажа

13.2. Стендовая оценка

13.2.1. Судейство

13.2.2. Допустимые отклонения от образца 13.3. Проведение соревнований

13.3.1. Судейство

13.32. Ходовые правила

13.3.    Общие положения

14. Подсчет баллов для командного зачета.

Условия соревнований для радиоуправляемых моделей секции NS

1.Определение моделей

Управляемые на расстоянии модели кораблей секции NS(F-NS)- это модели, способные двигаться и плыть, которые во время соревнований управляются на расстоянии участниками соревнований по радиоканалам.

Это точно выполненные и правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей и лодок.

2. Классы моделей Категория моделей F-NS по следующим группам и классам делится на:

Группа F-2 Точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели, построенные по технической документации (без упаковки)

Класс F2-A - точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей длиной до 900 мм:

Класс F2-B - точно выполненные, правильно рассчитанные, в масштабе модели

кораблей длиной от 901 мм до 1400 м.

Класс F2-C - точно выполненные, правильно рассчитанные в масштабе модели кораблей длиной свыше 1400 мм.

Группа F4- модели, являющиеся точной копией оригинала или похожие,

построенные из набора- конструктора или упаковки с материалом.

Класс F4-A- модели, которые не проходят только ходовой зачет .*

Класс F4-B- модели, которые должны выдержать как стендовый, так и ходовой зачет.

Класс F4-C -пластиковые модели, которые должны полностью выдержать стендовый и ходовой зачет. **

* модели могут быть собственного изготовления и собственной конструкции, но они должны иметь законченный вид, быть покрашены, соответсвовать основным нормам кораблестроения.

**пластиковыми считаются модели, основные элементы которых (корпус, главная надстройка) изготовленные из пластмассы  методом высокого давления .

Группа F6/F7

Класс F6/F7- точно выполненные копии моделей кораблей и лодок для командного (класс F6 ) и личного (класс F7) выступлений, а также

устройства, если они имеют причинную связь с типом .корабля и лодки (например, морской кран, буровая установка, портовое сооружение, многоковшовый экскаватор и др.)

Группа F-DS

Класс F-DS   - точно выполненные копии пароходов с винтовым, боковым колесным или с кормовым колесным механизмом. Двигатель должен быть полностью действующей паровой машиной с поршневым механизмом (одно- или многоцилиндровый)

Группа F-NSS - Точно выполненные или близкие к образцу модели парусников в любом масштабе. (Точность их исполнения проверяется в рамках строительного судейства.).

Класс F NSS-A - Оснащенные такелажем суда, Класс F NSS-B - Оснащенные такелажем суда, оснащенные гафелем и люггером (не имеющие прямых парусов).

Класс F NSS-C - Суда с прямыми парусами и другими такелажными приспособлениями ( например, латинский парус). Класс F NSS-D- Многокорпусные лодки и особые двигатели

3. Общие строительные нормы и обозначения

(1) К соревнованиям в категории F-NS будут допущены только модели, построенные участниками соревнования или командой. Модель должна, быть собственностью участников соревнований или команды.

(2) Длина модели в категории F-NS не предписана (любая).

(3) Управление моделью осуществляется по радиоканалу.

(4) В категории F-NS модели всех групп (кроме класса F4A) подлежат стендовой(строителъной) проверке.

(5) В категории F-NS гребной винт может иметь диаметр и 1,5 раза больше, площадь руля, площадь плоскостей (плицы) колеса  в 2 раза больше, относительно масштаба ( кроме категории F-NSS). Дополнительные изменения и дополнения не разрешаются ( кроме класса F6/F7 и F-NSS).

(6) В категории F-NS при измерении длины и ширины модели для определения класса и величины дока все измеряется над боковыми стенами и над выдающимися над носовой и кормой частями, которые прочно прикреплены.

(7)  Строительный масштаб - свободный (любой). Могут применяться масштабы в метрах и в дюймах.

4. Общие указания по дистанции для проведения соревнований категории F-NS

4.1. Соревнования моделей категории проводятся на трех различных дистанциях:

- для группы F2 и F4 на равностороннем треугольнике

- для группы F-DS по специальной дистанции

- для группы F-NSS по специальной дистанции

4.2. Соревнования проводятся на стоячих, по возможности защищенных от ветра водоемах, кроме класса F-NSS.

4.3. При крупных соревнованиях для категории F-NS должны создаваться по несколько дистанций, чтобы обеспечить непрерывные одновременные старты. В этом случае условия на всех стартовых местах, а также на воде должны быть равными.

5. Состав судей для категории F-NS

Судей для категории F-NS комплектуют следующим образом:

Группа F2.F4J-NSS и F-DS

1 Старший судья старта

2 Судьи - хронометристы (арбитры) 1 Судья на финише (арбитр) 1 Секретарь

Группа F6,F7

Действующая проверочная комиссия (см. п.11.2)

1 секретарь - сотрудник для порядка и безопасности

6. Минимальное оснащение стартового места категории F-NS

Стартовое место, по меньшей мере, должно быть оснащено следующими материалами и приборами:

1 стартовый мостик

1 изображение дистанции

- буи

1 стол и 3 стула

- защищенное от непогоды помещение для арбитров 1 табло для объявления предварительных результатов 1-2 лодки, которые подбирают вышедшие из строя модели 2 секундомера

Дополнительно для группы F2,F4

1 измерительный четырехугольник в форме дока (согл.рис.3) 1 измерительная линейка до 1000 мм

Дополнительно для группы F6.F7

5 стульев для размещения судейской комиссии

Дополнительно для группы F-DS 1 док (согл.рис.3) 1 стартовый док

1 измерительная линейка до 1000 мм 1 весы до 50 кг, с погрешностью +/- 0,05 кг манометр

Дополнительно для группы F-NSS

1 весы до 50 кг, с погрешностью +/- 0,05 кг

7. Общие условия для старта и окончания гонки

(1) Во время соревнования участник должен находиться на стартовой площадке, которая расположена внутри территории, выделенной организатором. На этой территории участник может свободно двигаться.

(2) По окончании гонки модель сразу вынимается из воды и отключается от блока питания.

(3) Если прибор модели во время судейства вне контроля, из-за чего старт задерживается на 1 минуту, этот старт считается произведенным. В фигурной дистанции F2,F4 и F-DS оцениваются достигнутые очки. Если модель или участник соревнований были блокированы (задержаны), то участник может потребовать повторения гонки в конце тура

или гонки. Повторение разрешается только один раз, даже при повреждении другими участниками, лодками и моделями.

(4) Если участник вынужден из-за вышеназванных происшествий прекратить гонку, а руководитель старта после проверки разрешает повторение, то повторяется вся гонка. В неудавшейся гонке достигнутые баллы не учитываются.

(5) Во время гонки никто не должен касаться модели.

8. Технические и спортивные обозначения.

(1) Двигатель моделей групп F2,F4,DS и NSS должен соответствовать оригиналу.Кроме классов F6.F7.

(2) Допускаются такие двигатели: электромоторы, паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, турбины и паруса.

(3) При использовании электромоторов рабочее напряжение источника питания не должно превышать 42,0 Вольт.

(4) Промышленно изготовленные источники тока (особенно никель-кадмиевые элементы с металлокерамическими электродами и серебряно-цинковые элементы) не должны для экономии веса сошлифовываться, обтачиваться или переделываться другими способами. Руководство соревнований отказалось от применения такого рода нестандартных "усовершенствованных" источников тока в мероприятиях NAVIGA из соображений безопасности и защиты окружающей среды.

(5) Вспомогательные средства, такие как передача изображения, ультразвук или другие электрические или электронные средства управления на дистанции запрещены.

8.2. Вход в воду и приведение в действие устройств радиоуправления и радиоконтроля.

(1) При проведении официальных мероприятий NAVIGA допускаются только устройства радиоуправления, у которых ширина полосы частот не превышает 20 кГц и с которыми возможно одновременное функционирование 12 моделей в полосе 27 МГц или частотные каналы в других допускаемых частотных областях.

(2) У каждого передатчика и у каждого приемника должна существовать возможность за короткое время заменить кварцы. Участнику соревнований рекомендуется держать наготове пару кварцев, чтобы в случае необходимости произвести частотную замену.

(3) Приведение в действие устройства радиоуправления находится в ведении правовых органов соответствующей страны, в которой NAVIGA проводит свои мероприятия. Поэтому никакие претензии к организаторам не принимаются, если необходимая информация содержится в опубликованных условиях ясно и полно.

(4) На каждой передающей антенне должно быть установлено обозначение частоты. При замене кварца оно также меняется.

(5) Организатору соревнований  в классе RC рекомендуется' проведение радиоконтроля, чтобы установить возможные радиопомехи других радиослужб или участвующих в соревнованиях радиоустройств. На Чемпионатах мира, континентальных или европейских чемпионатах организатор обязан привести в действие радиоконтроль. Для более высокой безопасности частотный интервал в отдельных группах должен быть такой, чтобы непосредственно находящийся вблизи кварц нельзя было вставить.

(6) Если посредством радиоконтроля выявлена радиопомеха, в следствие которой модель вышла из-под контроля, соответсвующему участнику соревнований дается возможность повторить гонку, если это возможно временно и технически. Повторение гонки может быть отклонено руководством соревнований, если из-за

этого серьезно нарушается ход соревнований или чемпионата или речь идет о результатных данных.

(7) 8.3. Буи - размеры, структура, якорные устройства

(1) Маркировка линий дистанции производится буями. Каждый буй должен быть двухцветным и ярким. Цветные полосы на буе должны быть проведены вертикально к поверхности воды.

(2) Буи должны быть целиндрической формы, по меньшей мере диаметром 100мм и до 200 мм всплывать над поверхностью воды. Буи так устроены, что они находятся в воде в вертикальном положении. Якорное устройство буев на линии дистанции F2,F4 и F-DS ycтpoeно так, что при касании возможно вращения буя.

(3) Диаметр буев составляет 100 мм.

(4) Буи должны быть изготовлены из такого материала, чтобы модель, проезжая мимо него не могла повредить себя.

(5) Соединения между буями должны находиться по меньшей мере на 300мм ниже поверхности воды.

8.4. Стартовые мостики (постройка и конструкция)

(1) Стартовые мостики построены таким образом, чтобы, принимая во внимание местные условия, в распоряжении участников, помощников, арбитров и моделей было достаточно места, а также исключалась возможность повреждения участников и моделей.

(2) Наименьшие размеры стартового места (кроме F6,F7 и F-NSS) должны быть: в длину, по меньшей мере, 4 метра, а в ширину (по направлению к берегу), по меньшей мере, 1,5 метра.

(3) Подход к стартовому мостику, особенно транспортная дорожка для моделей, должен быть устроен таким образом, чтобы заблаговременно исключить опасность. Поверхность стартового мостика должна быть такой, чтобы исключить скольжение и спотыкание (также при влажности).

(4)    Стартовый мостик при нагрузке не должен качаться или изменять свое положение. Верхний край мостика на стартовой стороне не должен находиться выше 150 мм над уровнем воды.

(5)    Плавучий стартовый мостик разрешается только если благодаря соответствующим якорным устройствам и стабилизаторам исключено качание при нагрузке или волнении.

8.5. Применение пиротехнических изделий

(1)   Применение пиротехнических изделий при проведении официальных мероприятий NAVIGA находится в ведении правовых положений и определений безопасности страны, в которой проводятся соревнования.

(2)   Организатор должен дать по положению мероприятий NAVIGA ясные и полные указания по ввозу, перевозке (транспортировке), хранению, а также применению пиротехнических изделий.

(3)   За соблюдение безопасности участник несет личную ответственность. Он обязан принимать во внимание указания организатора по обращению и применению пиротехнических изделий.

(4)   Организатор вправе отказаться от использования пиротехнических изделий, если речь идет о порядке и безопасности по правовым нормам страны. Против этого

невозможен  никакой  протест,  если  были  даны  требуемые  указания соответственного образца (2).

8. б.Допускаемое количество выступлений с одной моделью, состояние моделей во время соревнований

(1)   Каждый участник соревнований может принимать участие в соревнованиях в группах F2, F4, DS, и NSS только с одной моделью в каждом классе. Регистрация одной и той же модели в классе F4A и F4B в рамках одних соревнований запрещена.

(2)   В классах F6, F7 количество моделей не ограничено.

(3)   Следующие определения регулируют использование модели в более чем одном классе:

модель классов F2,F4, DS и NSS может также стартовать в классах F6,F7

модель класса F6,F7 может стартовать в других классах секции NS, если это

соответствует классовым правилам.

(4)   Использование модели в более чем одном классе указывается при регистрации.

(5)   Каждая модель должна от начала до конца соревнований иметь состояние, в котором она была зарегистрирована и допущена. Если на старте не достает существенной части или она добавляется, или во время гонки она пропадает, то старт регистрируется без указания времени или без оценки по очкам (баллам). Решение принимает руководитель старта.

8.7. Повторение тура или гонки.

(1)    Если модель участника соревнований во время тура или гонки повреждена на воде, то не может быть и речи о повторении тура или гонки. Это также относится к повреждению винта или модели инородными телами, водорослями и др.

(2)    Тур или гонка могут повториться, если:

(а) не состоялся хронометраж

(б) в случае, когда радиоконтролем соревнований установлена ясная радиопомеха, в следствие которой модель вышла из-под контроля

(в) если во время соревнований снесен буй или повреждена дистанция.

8.8.Предоставление стартовых полномочий, допуск к соревнованиям.вывешивание списков стартов, установление очередности стартов

(1)    По окончании регистрации руководство соревнований сообщает стартовые права. Это происходит путем открытого сообщения (например, стартового протокола) следующих данных:

фамилии участников соревнований

- точные данные модели, которая допускается в одном классе. Недопуск модели к соревнованиям обосновывается.

(2)    Начало соревнований должно последованть самое раннее за 1 час после объявления стартовых прав или допуска к соревнованиям.

(3)    Организатор вывешивает стартовый протокол и обеспечивает его своевременное выполнение на стартовой площадке.

(4)    Установление очередности стартов осуществляет организатор.

(5)    Если имеется два или более стартовых места, то руководство соревнований должно сообщить, какие частотные каналы используются на каждом из них.

10

(6)    Если спортсмен принимает участие в одном и том же соревновании по разньм классам, по которым проходят старты одновременно на разных стартовых местах, не может быть речи о перенесении стартового времени или изменении стартовой очередности.

8.9. Время выхода на стартовое место

(1)   Время сбора составляет 1 минуту. В это время глава старта трижды вызывает

спортсмена на стартовое место.

(2)   Если за это время участник не появится со своей моделью на стартовом месте, он теряет право на выполнение старта.

(3)   Во время старта одного участника соревнований сразу называется фамилия следующего участника.

(4)   Если участник соревнований не появляется на старте, то время вызова следующего составляет 2 минуты.

8.10. Время для подготовки.

(1)   Время для подготовки отсчитывается от момента появления спортсмена с моделью на стартовой площадке. Начало времени для подготовки определяет глава стартового места и оно ясно объявляется участнику соревнований.

(2)   Время для подготовки во всех классах составляет:

(а) для моделей с моторным и парусным двигателем - 2минуты.

(б) для моделей класса F6, F7 - 5 минут

(в) для моделей с паровым двигателем - 15 минут

(3)   Отсчет истекшего времени для подготовки участник соревнования должен слышать или видеть. Это происходит следующим образом:

при 2 минутах подготовительного времени кажные 30 секунд

- при 5 минутах - каждую минуту

- при 15 минутах - после 5 минуты, 10 минуты и по ситечении 13, 14 и 15 минуты -. (4) По истечении подготовительного времени модель должна быть на воде для судейства. (5) Движение модели по дистанции в подготовительное время не разрешается. В противном случае это ведет к дисквалификации.

8.11. Сообщение о начале судейства

(1) Во избежание недоразумений участник соревнований сообщает арбитрам о начале судейства посредством ясного знака (махнуть рукой, дать команду "Старт" и т.д.). Рекомендуется договориться об определенных знаках между участниками соревнований и арбитрами. После подачи сигнала никто не должен прикасаться к модели.

(2) Если судейство не может быть начато в пределах подготовительного времени, то этот старт считается фальшстартом и результат не учитывается.

8.12. Прекращение соревнования

(1) 0 прекращении соревнования может дать приказ только главный судья соревнований.

(2) Вопрос о прекращении соревнований на стартовом месте может решить старший судья старта.

(3) Если соревнование прервано более чем на 60 минут, то общий тур или гонка повторяются с участием всех участников данного соревнования.

13. Оценка и объявление результатов

(1) Все достигнутые результаты соревнования можно услышать или увидеть непосредственно на стартовом месте или на стенде. Акустическое сообщение осуществляется по меньшей мере на одном из официальных языков NAVIGA, а также на языке страны, в которой проводятся соревнования. При стендовой оценке результаты можно увидеть и они считаются окончательными.

(2) Результаты вносятся в таблицу результатов. По окончании соревнования или стендовой оценки достигнутые результаты обрабатываются в вычислительном бюро и сообщаются в течение часа секретарем, )руководителем соревнований и судейской коллегией как предварительный результат.

(3) Самое раннее, по истечениии 1 часа после опубликования (оглашения) предварительных результатов, они (результаты) утверждаются руководством соревнований или судейской коллегией как окончательные и официальные.

(4) После утверждения результатов руководством соревнований и судейской коллегией протесты по данным результатам невозможны.

(5) Участники соревнований, которые со своей моделью не достигли старта, не могут занять места. Они заносятся в список результатов в алфавитном порядке без нумерации. Это относится также к ходовой оценке. Полученные очки при стендовой оценке в этом случае не учитываются. Это правило распространяется также на классы F6,F7.

8.14. Оформление списка результатов

В список результатов соревнования заносится следующее:

Вид и место мероприятия Дата проведения

- Класс моделей

- Фамилия,имя (или название команды) и страна участника соревнования или команды Название масштаб модели

- Судейство каждого арбитра отдельно, результат стендовой оценки

- Ходовые баллы Конечный результат Очередность занятия мест Фамилия, страна и судейский номер арбитра

Подпись главного судьи, руководителя старта и главы стенда или ходовой комиссии.

9, Стендовая оценка моделей

9.1. Область определения стендовой оценки

(1)   Стендовая оценка моделей категории F-NS производится кроме моделей класса F4-А

(2)   Судейство проводится отдельно для каждого класса. Для всех классов стендовая

оценка проводится перед ходовой. 9.2. Технические и организационные условия стендовой оценки (1)   Организатор предоставляет в распоряжение судейской комиссии следующее:

достаточное для участников и зрителей, огражденное и защищенное от солнца место или помещение с хорошим освещением, оборудованное устойчивыми столами для выставки моделей. Закрытое помещение для закрытых совещаний стендовой комиссии Исправные измерительные приборы для измерения моделей Достаточное количество протоколов соревнований (см.приложение)

(2)   Организатор, руководство соревнований или судейская коллегия по согласованию с комиссиями заботятся о достаточном времени для обстоятельной проверки моделей, при этом учитывая их количество.

(3)   Официальные протоколы стендовой комиссии ведутся секретарем, проверяются и утверждаются руководителем стендовой комиссии. Для каждого класса ведутся отдельные протоколы. Они содержат следующие данные:

фамилия, имя и страна каждого из пяти членов стендовой судейской

комиссии и секретаря;

фамилия, имя и страна участника соревнований;

точное обозначение модели (название и тип оригинала), регистрационный

номер;

общее количество баллов, выставленных 5 арбитрами за модель;

окончательный результат судейства (количество очков).

(4)   Каждый член стендовой комиссии ведет судейский лист.

9.3. Масштабы и строительные данные

(1)   Выбор масштаба модели предоставлен моделисту.

(2)   Участник при регистрации должен сдать технический паспорт модели, а при стендовой оценке все документы, по которым построена модель.

(3)   Чтобы оценить модель, должны быть предоставлены следующие документы:

а) чертеж модели в масштабе с видом сбоку, сверху, теоретическим чертежом и поперечными сечениями, а также поперечным сечением оригинала. В классах F4,DS* и NSS* (* если они создавались из промышленных наборов) должен прилагаться план из набора и инструкция по сборке.

б) данные об общей длине, ширине и осадке оригинала.

в) оригиналы или копии всех документов, музейные данные, чертежи верфи, книги, журналы, каталоги, включая другие данные и фотографии деталей.

(4)   Если моделист (участник) сам разработал чертежи, то он должен точно указать информационные источники. Пункты За и 36 в этом случае обязательны, как и документы оригинала.

(5)   Если технические данные и детали оригинала противоречивы в использованных источниках (литература, фотографии, чертежи верфи и т.п.), то участник предоставляет один из возможных вариантов оригинала или использует один из возможных источников. Это не будет негативно оцениваться при судействе.

(6)   Если в оригинале были произведены изменения, которые не содержатся в первоначальных строительных данных, то участник указывает на эти изменения, подтверждая это документально.

(7)   Если к модели не прилагаются никакие документы, то она оценивается только по критериям «выполнение», «впечатление» и «размер».

(8)   Если предоставлены неполные документы, то оценка модели будет неполной, что ведет к снижению баллов по критерию соответствия.

9.4. Оценка моделей

(1)   Разделенные на классы модели выставляются и оцениваются. При этом модели не должны закрывать друг друга.

(2)    Каждый член стендовой комиссии оценивает каждую модель и записывает баллы в оценочный лист в соответствии с критериями оценки (даются только целые очки). Сумма очков по всем критериям дает результат для каждой модели.

(3)   При сомнении в определении класса или группы модели, сомнение разрешает главный судья.

(4)   Стендовые комиссии ведут закрытое совещание под руководством главного судьи для принятия единого решения. В случае разногласий, решающее слово за главньм арбитром.

(5)   Необходимо следить за тем, чтобы во время измерения моделей не касались, во избежание их повреждения.

(6)   После совещания комиссия проверяет модели по классам.

(7)   Каждый член комиссии оценивает представленные модели самостоятельно и независимо от других членов, в соответствии с критериями и спецификой класса.

(8)   Когда все члены стендовой комиссии закончили свою оценку, результаты вносятся всеми  арбитрами  при  помощи  секретаря  в  протокол  соревнований (см.приложение).

(9)   Если в интервале от 0 до 100 баллов будут расхождения меду наибольшей и наименьшей оценкой более 10 пунктов, тогда стендовая комиссия проводит закрытое совещание.

(10) Во время этого совещания члены стендовой комиссии должны обсудить всё разногласия.

(11)  Основываясь на представленные результаты по данной модели и принимая во внимание все точки зрения в дискуссии, руководитель стендовой комиссии предлагает среднее значение для общего количества баллов для данной модели.

(12) Арбитры с крайне различными оценками должны повторить оценку данной модели, при этом их баллы не должны расходиться со средней оценкой более чем на 5 пунктов (вверх или вниз).

(13)  Чтобы установить конечный результат для модели, вычеркивается самое высокое и самое низкое значение. Среднее значение из трех оставшихся оценок и дает общий результат. Секретарь должен сразу занести конечный результат судейства в протокол соревнования.

(14) Основательно оцениваются все видимые части модели.

(15)  Стендовая комиссия вправе ставить сопоставимые модели для оценки рядом.

(16) При оценке модели присутствует участник или его представитель. Члены комиссии вправе задавать участнику или его представителю вопросы, связанные с моделью и строительными данными.

(17)  Участник или его представитель должен перед началом оценки модели сказать членам судейской комиссии, какие детали модели были изготовлены на им самим.

9.15. Стендовая комиссия

Стендовая комиссия состоит из:

1 руководителя стендовой комиссии (старший судья)

4 арбитров

1 секретаря стендовой комиссии (без права голоса)

10. Проведение соревнований в группах F2, F4

10.1. Стендовая оценка моделей в группах F2.F4-B, F4-C

(1) Проверка и оценка моделей проводится по следующим критериям:

Исполнение ______________ макс. оценка 50 баллов

Оценка технического исполнения и качества модели. Точность выполнения форм, вида поверхности и цветовое исполнение.

Впечатление___________макс.оценка 10 баллов

Оценка общего впечатления и внешнего вида модели.

Размер ___________макс. оценка 20 баллов

Оценка общего размера модели. Реконструкции и добавления (во всех классах документально подтвержденные) оцениваются позитивно. Учитываются работы, требующие больших затрат времени. В классе F4 на реконструкцию и дополнения внимание обращается особо.

Соответствие строительным размерам чертежей - макс.оценка 20 баллов Проверка точности размеров. Точность изготовления всех деталей по документам, которые использовал  моделист.  Проверка правильного выбора цвета поверхностей, а также покрытий из натурального дерева, металла, ткани, такелажа и пр.

В классе F2 допускаются следующие отклонения размеров:

свыше 2500мм ± 12мм

свыше 600мм ± 6,5мм

Длина модели до:

500мм     1000мм     2000мм      2500мм ±3мм      ±5мм      ±8мм       ± 10мм

Ширина модели до:

50мм     150мм     300мм      600мм ± 2мм    ± 2мм     ± 4мм      ± 5мм

10.2. Проведение соревнований

(1)   Треугольник из буев - равносторонний треугольник .Возможный вариант постройки: точка S -центр тяжести треугольника. Для точного выравнивания буев берется пеленг с берега из линий A-S. B-S и C-S, которые должны пересекаться в точке S.

(2)   Соревнование проводится в трех отдельных турах.

(3)   Ходовые испытания проходят по фигурному курсу (см. рис.2). Участник соревнований проводит свою модель по дистанции, строго соблюдая последовательность ворот. Дистанция предусматривает 11 выездов из ворот и 1 въезд в них.

| Очередность ворот | Очки за прохождение ворот | Вычет за касание буев |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | -2 |
| 3 | 9 | -3 |
| 2 | 6 | -2 |
| 1 | 6 | -2 |
| 3 | 9 | -3 |
| 4 | 6 | -2 |
| 4 | 6 | -2 |
| 5 | 9 | -3 |
| 1 | 6 | -2 |
| 6 | 6 | -2 |
| 5 | 9 | -3 |
| 1 (обратный ход модели) | 12 | -4 |
| Вход в док | 10 | -5 |
| ВСЕГО: | 100 |  |

(4)   Максимальное время прохождения дистанции = 7 минут. По истечении этого времени тур прекращается, а модель должна быть извлечена из воды участником соревнования.

(5)   Каждые ворота проходят только один раз, за исключением ворот, через которые въезжают и выезжают.

(6)   Ворота считаются пройденными, если модель пересекла основную линию между буями.

(7)   Касание буя считается, если модель задела буй и он  начинает вращаться. Если при прохождении ворот были задеты оба буя, то это считается одним касанием.

(8)   Ворота считаются непройденными, если основная линия, на которой находятся ворота, была пересечена вне ворот.

Ворота считаются непройденными если модель перед пересечением основной линии ворот двигалась назад путем включения заднего хода или выполняя петлю.

При этом вычитается полное количество баллов данных ворот.

(9)   Несколько   ворот   считаются   непройденными,   если   была   нарушена последовательность их прохождения.

(10)  Высшие ворота ( №4) должны быть пересечены дважды в предписанной очередности. Каждое из этих пересечений получает по 6 баллов, а при касании буя -2 балла. Если задеты оба буя, то это считается касанием.

(11)  Последние ворота ходовых испытаний - это ворота въезда. За их прохождение спортсмен получает 12 баллов, а в случае непрохождения 12 баллов вычитаются. При касании буя вычитается 4 балла, касание двух буев также считается одним касанием.

(12) После прохождения последних ворот модель совершает вход в док и маневр остановки в мерном квадрате.

(13) Мерный квадрат построен в форме дока (возможный вариант см. на рис.3), который обтянут мягким материалом для защиты модели от возможных повреждений. Длина мерного квадрата определяется вдоль линии стартового мостика, а ширина при помощи подвижной прямоугольной планки (рейки), которая идет перпендикулярно мостику.

(14) Длина измерительной линии при маневре остановки зависит от длины модели:

| Класс модели | Длина модели | Измерительная линия |
| --- | --- | --- |
| F2-A | до 900 мм | 800мм |
| F2-B | 901 -1400мм | 500 мм |
| F2-C | 1401 мм | 300 мм |
| F4-A,F4-B |  | 300мм |

(15)  Ширина дока для моделей класса F2,F4 и F-DS расчитывается по формуле:

Ширина дока = Ширина модели + 200 мм

(16)  Участник соревнований решает сам, будет модель входить в док справа или слева.

(17)  Глава стартового места должен находиться на мостике для точного обозрения модели во время вхождения в док.

(18)  Модель может войти в мерный квадрат только один раз. Повторение этого маневра не разрешено и будет оценено в ноль баллов. Несколько попыток въезда в измерительное сооружение, остановки без касания стенок не разрешены.

(19)  За маневр остановки в мерном квадрате в течение 3 секунд модель получает 10 баллов, при условии, что модель не касалась ни стенок измерительного квадрата, ни рейки, ни мостика.

(20)  Когда модель полностью остановилась, участник громко выкрикивает «СТОП», поднимает высоко руки. Арбитр констатирует время стоянки в течение 3 секунд при помощи секундомера или акустического объявления.

(21)  При маневре остановки вычитаются 5 баллов, если:

а) модель задела одну стенку дока внутри или снаружи;

б) модель не остановилась после 3 секунд времени остановки (течение и ветер главой старта учитываются позитивно для спортсмена);

в) участник не крикнул «СТОП» и не поднял высоко руки;

г) участник после выкрика «СТОП» включил радиоуправление.

Если установлены две или более из перечисленных ошибок, маневр считается неудавшимся и вычитается 10 баллов. Стартовый мостик, на котором укреплен док, считается элементом измерительного сооружения и его касание приравнивается к касанию стенки дока.

(22)  Маневр также считается неудавшимся и вычитается 10 баллов, если:

а) модель после въезда в мерный квадрат покидает его носовой частью;

б) модель коснулась обеих стенок дока;

в) модель коснулась измерительной рейки.

(23)  Одновременно на трассе могут находиться максимально 2 модели.

10.3. Судейство

(1)   Общий результат выводится из суммы очков стендовой и ходовой оценок. При установлении очков за ходовые испытания оценивается среднее значение двух лучших попыток.

(2)   При одинаковом количестве очков учитываются данные оставшейся попытки для занятия места.

(3)   При полном одинаковом количестве баллов победитель устанавливается до тех пор, пока не заполнятся 1 -3 призовые места.

11. Проведение соревнований в классах F6,F7

(1)   Соревнование состоит из осмотра моделей и ходовых испытаний, состоящих из двух туров. Осмотр проводится перед первым туром.

(2)   Допускаются только точные копии или похожие с оригиналом модели судов и кораблей, а также различные устройства, если они имеют причинную связь с типом корабля или судна (например, буровая установка, плавучий кран, портовые сооружения для перевалки грузов). Длину и площадь моделей смотрите в 3 (2).

11. Определения оценки

(1)   При осмотре с участниками обсуждаются работы, выполненные на модели в соответствии с программой.

(2)   Каждый член функциональной проверочной комиссии дает очки во время осмотра по своему усмотрению.

(3)   Все действия на модели дожны быть продемонстрированы в строгой последовательности (как указано в отпечатанной программе), иначе они не будут оценены.

(4)   По окончании первого тура одного класса комиссия собирается на закрытое совещание.

(5)   Результат первого тура вывешивается на доске информации. Объявление общего результата следует по окончании второго тура.

(6)   протест против судейской оценки невозможен.

11.2. Действующая проверочная комиссия

Осмотр, как и оценка выступления на воде, осуществляется судейской комиссией, которая

состоит из:

1 главы комиссии 4 арбитров 1 секретаря

11.3. Проведение соревнований

Условия для выступлений

(1)   Функции выступления от (или к) причала (земли) оцениваются только в том случае, если они выполняются с модели корабля. Функции, выполняемые с причала (земли) не оцениваются.

(2)   При представлении моделей учитывается масштаб, а также морские традиции.

(3)   Пиротехнические средства оцениваются, если они соответствуют типу судна или выполняемым   действиям.   Электрическое   устройство   для   зажигания пиротехнических средств должно отделяться выключателем от источника тока, который включается только после начала подготовительного времени. При использовании пиротехнических средств учитываются положения законов страны, в которой проводятся соревнования, несоблюдение которых ведет к дисквалификации.

(4)   Для представления должен иметься причал ( по меньшей мере 6,0 х 1,5 м). Представления должны проходить в таком месте, чтобы судейская комиссия имела хорошее обозрение происходящего.

(5)   При выполнении условий абзаца (1) и (4) участники соревнований и команды сами выбирают фюрму и вид представления. При регистрации программа оформляется в шести экземплярах на одном из официальных языков NAVIGA. Текст построен так,чтобы был понятен смысл происходящих действий и содержание программы. Кроме того, он дополнен эскизами дистанции и выполняемых работ.

11.4. Критерии оценки

(1) Качество модели_____________макс.оценка 30 баллов

Оценивается качество изготовления модели

(2) Качество программы

(2.1) Представление ____________макс.оценка 30 баллов

Соответствие с программой, очередность маневров,общее впечатление от модели или моделей.

(2.2) Впечатление _____________макс.оценка 20 баллов

Идея представления и отношение действия к модели и типу корабля. Идея программы относительно содержания (маневр, езда, морское обеспечение, акции спасения, морские сражения). Идея отдельных действий, которые не обязательно связаны с типом судна.

(2.3) Объем программы_________макс.оценка 20 баллов

Здесь оценивается степень сложности представляемых действий ( маневров) и их взаимодействие, а также объем этих действий и технические исполнение.

11.5. Ход соревнований

(1)   Имеют место 2 тура, разделенные между собой временем, необходимым для подготовки моделей с учетом технических требований.

(2)   Для выполнения программы отводится время - максимально 15 минут. Подготовительное время составляет 5 минут и не учитывается в общем времени. Оба тура должны завершиться.

(3)   В классе F6 (командный маневр) стартуют несколько участников соревнований (команда) с несколькими моделями одновременно. В классе F7 (одиночный маневр) может представляться один участник с одной или несколькими моделями.

(4)   Участник соревнований и помощники приносят модели к стартовому месту и ставят их на причал. Модели не могут быть поставлены на воду.

(5)   Глава  стартового  места  определяет  и  четко  провозглашает  начало подготовительного времени после того, как получит знак рукой капитана команды (F6) или участника ( F7). Только после этого они могут включить передатчики. Оставшееся время для подготовки объявляется каждую минуту.

(6)   После того, как объявлено начало подготовительного времени, модели могут быть спущены на воду. В течение подготовительного времени представление должно быть начато. Участник соревнований (или капитан команды в F6) дает знак рукой о начале выступления. После этого к моделям нельзя прикасаться, иначе модель не будет принимать участия в выступлении. После начала представления помощники сразу же покидают стартовое место.

(7)   По истечении 15 минут глава стартового места заканчивает представление.

Начинается оценка показанных действий.

(8)   Модели должны быть сразу же вынуты из воды, передатчики, антенны выключены,

а стартовое место убрано.

11.6. Судейство

(1) Имеет место раздельное судейство юниоров и взрослых. В классе F6, где участники команды разных возрастов стартуют вместе, команда оценивается как команда взрослых.

(2) Из двух туров оценивается лучший.

(3) Чтобы установить результат, вычеркивается самая высокая и самая низкая оценки. Среднее значение из трех оставшихся результатов и дает конечный результат.

(4) Секретарь сразу вносит результат судейства в протокол соревнований.

(5) Медали выдаются в соответствии с достигнутыми баллами в строгой очередности.

(6) Присуждается звание Чемпиона. При одинаковых баллах соответствующее место присуждается дважды.

12. Модели пароходов

Категория: Пароход с винтовым двигателем, боковым или кормовым колесньм двигателем (без деления по размерам).

12.1. Стендовая комиссия.

Стендовая комиссия состоит из:

1 главы стендовой комиссии

4 арбитров

1 секретаря стендовой комиссии ( без права голоса)

12.2. Проведение соревнований

А Стендовая оценка (А-1 модель, А-2 двигатель )

В Ходовая оценка

С Оценка выносливости

Общий результат

12.2.1. Критерии стендовой оценки

(1) Модель корабля (А-1) 1 Точность подобия модели оригиналу (чертежам, фотографиям и пр.)_

_макс.оценка 20 баллов

макс.оценка 20 баллов _макс.оценка 20 баллов _макс.оценка 20 баллов _макс.оценка 20 баллов 100 баллов

Степень сложности изготовления Окраска и точность имитации материалов Исполнение (детализация) Общее впечатление

Макс.сумма баллов

(2) Двигатель (А-2)

1 Паровой двигатель

(готовый двигатель, строительный набор, двигатель, построенный самостоятельно

макс.оценка 25 баллов

2 Паровой котел (готовый котел, из строительного набора, изготовленный самостоятельно)________макс.оценка 25 баллов

3 Вспомогательное оборудование (питающий насос, конденсатор, водяная цистерна, обеспечение горючим и т.д.)________макс.оценка 25 баллов

4 Общее впечатление о двигателе ____________макс.оценка 25 баллов

макс.сумма баллов    =              100 баллов

При регистрации должен быть представлен технический паспорт и схематическое изображение всего устройства парового двигателя, включая все вспомогательные приборы и функции, (см. приложение!)

Стендовая оценка в классе DS должна проходить также, как было выше описано в классе F2.

Внимание! Для безопасности зрителей зажигание котла должно производиться на огражденной площадке, по меньшей мере за 3 метра от ближайшего зрителя.

12.2.2. Критерии ходовой оценки

(1) Чтобы дистанция соответствовала местным особенностям, она строится свободно (смотри, например, эскизное приложение).

(2) Дистанция должна содержать 15 ворот (препятствий), 1 портовый въезд , 1 треугольный огражденный док и 1 ворота для въезда. Общее расстояние должно составлять 150 метров.

(3) Общее время не должно превышать 15 минут. (Превышение = оставшиеся непройденными ворота не оцениваются)

(4) Ширина ворот должна составлять 1 метр (от центра одного до центра другого буя).

(5) Дистанция заканчивается в доке, где без воздействия спортсмена модель должна стоять 3 секунды.

Если ворота правильно пройдены = полные очки. При одном или нескольких касаниях = вычет очков

(6) Ворота могут быть пересечены только один раз.

(7) Оценка включает в себя 2 прохода дистанции: 1 по часовой стрелке, и 1 против часовой стрелки.

(8) Если есть возможность, разрешается стартовать сразу нескольким моделям друг за друном. Внимание! На финише каждая модель должна иметь одного арбитра!

(9) Участник должен быть вызван за 15+1 мин. до старта (зажигания котла).

(10)  Образец начисления очков:

Выезд из порта Ворота 1 Ворота 2 Ворота 3-10 Ворота 11, въезд Ворота 12-14

Очки	одно касание мимо
3	-1
3	-1 -3
6	-3 -6
6	-3 -6
9	-4 -9
6	-3 -6

Ворота 15                    3                 -1            -3

Док                         10     _______-5 (два касания -10)__________

Общее кол-во баллов      100

Эта таблица взята только как образец и может быть изменена при различных степенях

сложности.

(11) Док (см.рис.З) длина и ширина измерительной линии идентичны с правилами для F2.

12.2.3. Критерии оценки за выносливость

(1) Время заезда для оценки выносливости составляет 1 час, в течение которого при необходимости можно заправиться водой, горючим или маслом (нефтью).

(2) Дистанция круглой формы отмечена 2 буями на расстоянии около 40 метров. Если модель прошла по внутренней стороне буя, уступая дорогу другому участнику, то она должна вернуться и пройти буй с наружной стороны. В противном случа еэтот круг не будет считаться пройденным.

(3) Чтобы все модели имели одинаковые шансы (например, 1-цилиндровые и многоцилиндровые, большие и маленькие корабли), используется следующая формула:

(4) К = DI х тс/4 х ход х число цилиндров х рабочее давление (бар)

Результат делится на вес корабля - G

Корабли взвешиваются с полными баками (вода, горючее)

Пояснения: DI - диаметр цилиндра в мм

Ход - ход поршня в мм

Число цилиндров - кол-во цилиндров в двигателе

Рабочее давление - выпускное давление клапана безопасности (а не рабочее давление двигателя)(бар).

При свободно работающем паровом двигателе берется Уг хода. При подсчете по формуле получается фактор F.

(5) Количество кругов, пройденных за 1 час, делится на фактор F. Полученное количество очков получает спортсмен. Победитель получает 100 баллов.

2 место     - 95 баллов

3 место     - 90 баллов

4 место      - 85 баллов и т.д. до 20 места.

По истечении 1 часа участники должны остановиться на подразумеваемой Ул

расстояния, пока арбитр отмечает % круга.

Одновременной должны стартовать 10 больших моделей.

Модели оснащены стартовыми номерами, чтобы был возможен подсчет кругов.

Чтобы обеспечить безупречный спуск на воду (и подъем) без задержек нескольких

моделей, прибрежная полоса должна быть достаточно большой и дополнительно

присутствовать три помощника, чтобы сразу несколько лодок могли попасть на берег.

12.2.4. Подведение итогов Проведение и ход соревнований:

Соревнование проходит 1 или 2 дня:

1. Стендовая оценка

2. Ходовая оценка

3. Оценка за выносливость

Как образец: Оценка «ПОБЕДИТЕЛЯ»

Стендовая оценка 2 х 100    макс. 200 баллов Ходовая оценка 2 х 100     макс. 200 баллов Оценка за выносливость      макс. 100 баллов Наивысший балл            макс. 500 баллов

13. Проведение соревнований в классе NSS

13.1. Деление в классе по типу такелажа

NSS-A  оснащенные такелажем корабли NSS-B     оснащенные такелажем, гафелем и люгером (без прямого паруса)

корабли NSS-C   корабли с прямыми парусами и другими видами такелажа (например,

латинский парус) NSS-D многокорпусные лодки и особые движители

Количество мачт и распределение парусности (например, шлюп, куттер, ял, шхуна и др.) неограничены и несущественны для принадлежности к какому-либо классу.

Корабли с вращающимися цилиндрами или с жесткой опорной поверхностью в качестве паруса принадлежат к классу NSS-D.

13.2. Стендовая оценка

Участники соревнований обязаны предоставить документацию оригинала модели для стендовой оценки. Документация должна содержать основные данные оригинала (общую длину корпуса, общую ширину, длину ватерлинии, длину утлегаря или бушприта, наибольшую габаритную ширину, высоту мачт, осадку, величину и форму дополнительного  выдвижного киля, включая их  положение,  парусность и водоизмещение), а также поперечное сечение и теоретический чертеж, детализированный чертеж палубы, а также детализированное поперечное сечение. Документацией может также считаться чертеж модели. Родство с оригиналом должно быть доказано. Стендовая оценка производится над освещенной моделью с максимально показанной парусностью.

13.2.1. Судейство

Комиссия, состоящая из 5 судей, оценивает модель, согласно общим правилам стендовой

оценки в секции NS. Общее количество баллов - 100 (максимум):

Исполнение________________макс. 30 баллов

- исполнение корпуса, включая оформление и деталировку (оценивается все до

ватерлинии)             Соответствие____________макс. 30 баллов

- соответствие представленной документации

Оснащение________________макс. 30 баллов

Общее впечатление ___________макс. 10 баллов

Полученные при стендовой оценке баллы делятся на 500, полученное (минимум О, максимум 0,2) отнимают от рассчитанной гоночной оценки модели (см.ниже).

13.2.2. Допустимые отклонения от образца

(1)   Увеличение осадки максимум на 150% в группе А и В, максимум на 200% в группе С и 120% в группе D (100% = выше пересчитанной в масштабе осадки оригинала). При постройке модели корабля с выдвижным килем считается 100% осадки со стабилизатором в случае, если его величина, форма и положение полностью соответствуют оригиналу, а киль радиоуправляем. На швертботе шверт выполняет роль прочного киля. Ограничения при допустимом выдвижном киле не относятся к швертботу. Увеличение осадки модели может быть реализовано при помощи дополнительного киля, а также изменением подводной части корабля. Минимальная допустимая толщина дополнительного киля не может превышать 5% максимальной ширины корпуса. Минимальная допустимая толщина выдвижного киля составляет 1/3 минимально допустимой толщины дополнительного киля.

(2)   Дополнительный внешний балласт (так называемая «свинцовая бомба») разрешен.

(3) Гребная поверхность может быть увеличена по-любому, учитывая максимально допустимую осадку.

(4) Шкот-тали могут убираться. Шкоты могут крепится посредством S- образных крючков   или   каким-либо   другим   быстродействующим   механизмом непосредственно на дереве или шкот-мачте.

(5)Стагфок может выполнять роль качающегося фока.

(6) Радиоантенна может крепиться в оснащении.

(7) Внутреннее устройство корабля может быть вынуто из модели.

(8) Допускается кранец на форштевне или на утлегарном выступе. 13.3. Проведение соревнований

Активная часть соревнований - круговые гонки (регата). Направление движения парусников устанавливает организатор соревнований. Наряду с традиционной треугольной дистанцией, если позволяют местные условия, может использоваться регата путешественников (например, объезд острова; шкиперы следуют за своими моделями вдоль берега). В любом случае гоночная дистанция устанавливается таким образом , чтобы все курсы шли по ветру. При завершении курса фиксируется время каждой модели. 13.3.1. Судейство

Чтобы судейство было объективным для частично различных моделей, для каждой модели расчитываются главные параметры соответствующей конструкции судна базовой гоночной оценки, которая определяется при помощи следующих формул:

Lwl = длина ватерлинии

S = площадь парусов (м2)

V = водоизмещение (кг)

К = выбранная константа (К=456)

Гоночная оценка (Rlog) исправлена в формуле, приведенной в разделе «Стендовая оценка» в зависимости от количества полученных баллов (W):

Rk-Rlog-W

Итак, каждая модель имеет собственный поправочный коэффициент Rk, при умножении на который реально достигнутое гоночное время дает конечный результат, который засчитывается спортсмену.

R= (2/(Lws x √S)) / (3/(K x √V))

(2logR)

R>1    Rlog= R / R

(2logR)

R<1    Rlog= R x R

Например: Если модель имеет поправочный коэффициент 0,7 и прошла дистанцию за 10 минут, то ему засчитывается: 0,7 х 10=7 минут.

Общая оценка рассчитывается путем сложения времен по меньшей мере 3 треугольных регат, причем самый плохой результат вычеркивается. Количество регат путешественника в рамках соревнования может быть менее 3, в этом случае складываются все результаты (никакой не вычеркивается).

13.3.2. Ходовые правила

(1)   При объезде знака поворота или твердого препятствия (например, берега), модель должна находиться на расстоянии 5 м.

(2)   Право преимущественного проезда имеет левый борт.

(3)   Контакты моделей обязательно избегаются. Модели ожидают групповой старт перед стартовой линией, которую образуют два буя. Сигнал старта подает судья путем нисходящего отсчета 10 секунд. Фальстарт (т.е. пересечение или касание стартовой линии во время отсчета) наказывается штрафным кругом, когда штраф исполняется непосредственно после стартового сигнала, после которого все модели обязаны пересечь стартовую линию между буями.

Соблюдение ходовых правил контролируется одним или несколькими арбитрами. Штрафной круг должен быть исполнен сразу же после решения арбитра. При повторном нарушении арбитр имеет право дисквалифицировать участника соревнований. Протест против этого невозможен.

13.4.   Общие положения

(1)   Единственный допустимый движитель в этом классе - парус (даже при наличии у прототипа вспомогательного мотора). При наличии такого вспомогательного двигателя на модели, он должен быть отключен во время участия в этих соревнованиях. При этом судьи должны иметь возможность проверить это визуально. Отключение цепей управления двигателем в приемнике или их шунтирование не считается ясным и подконтрольным отключением двигателя.

(2)   Несоответствующий образцу подвижный балласт не допускается.

(3)   Для парусных моделей применяются близкие к образцу материалы. Однако допускается замена хлопка или канатов на полиамид/ полиэфир.

(4)   На гоночной дистанции модель должна быть оснащена парусами, которые оценивались во время стендовой оценки. Исключительно, парусность может приспосабливаться к силе ветра. Допустимы зарифление, снятие паруса или замена их на меньшие в рамках образца.

(5)   При расчете гоночной оценки исходят из максимальной парусности, веса модели без парусов (водоизмещение) и фактической ватерлинии. Измерение поверхности кливера заменяется измерением площади кливерного треугольника. Кливерный треугольник измеряется так: основание кливера от фок-мачты до утлигарного или бом-утлигарного сочленения, высшая точка - верхнее сочленение выдвинутой стеньги.У парусов с округлыми формами округлостями можно принебречь (углы паруса соединяются прямыми линиями и высчитывается площадь такой геометрической фигуры). Поверхность паруса, перекрытая другим парусом или кливерным треугольником не рассчитывается.

(6)   В пункте 3.2. описанные допустимые увеличения осадки относятся к конструктивной ватерлинии (КВЛ). Фактическая ватерлиния может находиться выше КВЛ. Наименьший вес модели без парусов, таким образом, не может превышать теоретического водоизмещения модели.

(7)   Строгое условие для старта регаты - сила ветра

(8)   Каждый участник соревнований обязан иметь по меньшей мере 3 кварцевых резонатора различной частоты, из которых организатор устанавливает рабочую частоту передатчика участника на время гонки. Невыполнение этого условия ведет к дисквалификации участника.

(9)   В соревнованиях могут принимать участие также модели, изготовленные из строительных наборов. При стендовой оценке необходимо представить дополнительные документы, чтобы дополнить строительный чертеж (инструкцию по сборке).

(10) Допускается применение изготовленных вручную деталей, обивки и др. полу4»абрикатов для оборудования модели.

(11)  Судейство регаты осуществляется по каждой из приведенных во второй главе групп, независимо от того, закончат группы гоночную дистанцию вместе или раздельно.

(12)  Везде, где засчитывается гоночная оценка, все результаты округляются до сотых

долей балла.

14. Подсчет баллов для командного зачета.

Для определения результата, который модель дает в командный зачет, используется следующая формула:

R  =  Rmod  x  (200 / Rmax)

Где:

R           -  баллы в командный зачет;

Rmod    - баллы, набранные моделью в результате соревнований;

Rmax    -  максимальный результат, показанный в данном классе.

Правила утверждены на конференции Федерации судомодельного спорта РОССИИ       14.03.03